## Slide 1: BINARY SEARCH
Danang Wahyu utomo
danang.wu@dsn.dinus.ac.id
085 725 158 327

## Slide 2: Referensi
Anany Levitin – introduction to the Design & Analysis of Algorithm3rd Edition (2012)

## Slide 3: RENCANA KEGIATAN PERKULIAHAN SEMESTER
W | Pokok Bahasan
1 | Review Fungsi
2 | Parameter & Tipe Kembalian Fungsi
3 | Sorting
4 | 
5 | Searching
6 | 
7 | Review 1-6
8 | Ujian Tengah Semester
W | Pokok Bahasan
9 | Analisa Rekuren
10 | 
11 | Struct & ADT
12 | 
13 | Pointer
14 | 
15 | Presentasi Proyek Akhir
16 | Ujian Akhir Semester

## Slide 4: Introduction
Binary Search merupakan algoritma pencarian dalam array yang terurut.
Proses pencarian membandingkan nilai Kunci dengan nilai tengah dari array (misal tabel A[m])
Jika tidak cocok, proses pencarian mengulangi proses sebelumnya dengan ketentuan :
  Perbandingan pertama jika K < A[m]
  Perbandingan kedua jika K > A[m]

## Slide 5: Binary Search
K ↕ |  | 
A[0]…A[m-1] Search here if K < A[m] | A[m] | A[m+1]…A[n-1] Search here if K > A[m]

## Slide 6: Pseudocode Binary Search
BinarySearch(A[0..n-1],K)
//input: array A[0..n-1] yang telah diurutkan dan sebuah kunci K
//output: index elemen yang sama dengan K atau -1 jika tidak ada elemen yang sama
l ← 0 ; r ← n – 1
while l ≤ r do
m ← [(l+r)/2]
if K = A[m] return m
else if K < A[m]
r ← m – 1
else l ← m + 1
return -1

## Slide 7: Contoh
Diberikan sebuah tabel integer A[0..n]
{3, 14, 27, 31, 39, 42, 55, 70, 74, 80, 85, 93, 98}
lakukan pencarian menggunakan binary search dengan nilai kunci K = 70

## Slide 8: Contoh - ..ctd
index | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Nilai | 3 | 14 | 27 | 31 | 39 | 42 | 55 | 70 | 74 | 80 | 85 | 93 | 98
iterasi-1 | l |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | r
Nilai tengah dapat ditentukan dengan rumus
(l + r ) / 2
l = left ; m = middle ; r = right
K = 70

## Slide 9: Contoh - ..ctd
index | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Nilai | 3 | 14 | 27 | 31 | 39 | 42 | 55 | 70 | 74 | 80 | 85 | 93 | 98
iterasi-1 | l |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | r
iterasi-2 |  |  |  |  |  |  |  | l |  | m |  |  | r
l = left ; m = middle ; r = right
Karena K > A[m] maka pencarian dilakukan
setelah indeks nilai tengah dengan ketentuan l = m + 1
K = 70

## Slide 10: Contoh - ..ctd
index | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Nilai | 3 | 14 | 27 | 31 | 39 | 42 | 55 | 70 | 74 | 80 | 85 | 93 | 98
iterasi-1 | l |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | r
iterasi-2 |  |  |  |  |  |  |  | l |  | m |  |  | r
iterasi-3 |  |  |  |  |  |  |  | l,m | r |  |  |  | 
l = left ; m = middle ; r = right
K = 70
Karena K < A[m] maka pencarian dilakukan
sebelum indeks nilai tengah dengan ketentuan r = m - 1

## Slide 11: Latihan
Diberikan tabel berisi integer A[0..n] yang telah diisi
n=5, Tabel A berisi {3,1,2,4,6} dengan nilai kunci adalah K= 5
Diberikan tabel berisi integer A[0..n] yang telah diisi
n=5, tabel A berisi {10,12,9,7,20} dengan nilai kunci adalah K=9
Gunakan Algoritma Sorting (selection Sort dan Bubble sort) dalam proses pencarian
Jelaskan outputnya ? Bandingkan outputnya dengan Sequential Search